## Slide 1
Stavebněhistorický průzkum
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

## Slide 2: Stavebněhistorický průzkum
Co je stavebněhistorický průzkum?
V jakých souvztažnostech jsou k SHP další disciplíny?
Foto Z. Poruba, 2021

## Slide 3: Literatura
BERÁNEK, J. – MACEK, P. (edd.), Metodika stavebněhistorického průzkumu, Praha 2015.
BLÁHA, J. – JESENSKÝ, V. – MACEK, P. – RAZÍM, V. – SOMMER, J. – VESELÝ, J., Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Praha 2005.
RAZÍM, V. – MACEK, P. (edd.), Zkoumání historických staveb. Praha 2011.
BLÁHA, J. – EBEL M. – MACEK, P. – RAZÍM, V. – ŠKABRADA, J. – VARHANÍK, J., (edd.), Poznávání a dokumentace historických staveb. Praha 2006. Sborník příspěvků ze 4. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 31.5. – 3. 6. 2005 v Poděbradech.

## Slide 4: Stavebněhistorický průzkum
SHP je vědeckou metodou, jejímž cílem je komplexní poznání historické stavby (souboru staveb)
Výsledků SHP využívá památková péče, dále jsou využitelné v řadě vědních oborů a velmi užitečné pro popularizaci historických staveb
Kdy se provádí a z jakých důvodů? – obvykle před obnovou, případně před demolicí budovy, ale i z důvodu potřeby hlubšího poznání historické stavby, kterou pak majitel hodlá popularizovat
SHP je jmenován ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu MMR č. 489/ 2006 Sb. O dokumentaci staveb – zmíněn mezi průzkumy souhrnné technické zprávy

## Slide 5: Struktura standardního SHP
textová část
titulní list s identifikačními údaji
I Úvod
II Anotace
III Historický/archivní průzkum
IV Popis
V Doplňující průzkumy
VI Stavební historie
VII Hodnocení objektu
VIII Náměty pro potřeby památkové péče
IX Náměty na další průzkumy
přílohy
X Historická dokumentace
XI Dokumentace současného stavu
XII Grafické vyhodnocení průzkumu

## Slide 6: Titulní list s identifikačními údaji
Identifikace stavby v prostoru - určení podle katastru nemovitostí, adresa, případně souřadnice
Stupeň ochrany
Objednatel
Zhotovitel
Časové údaje o zhotovení

## Slide 7: I úvod
Vstupní informace
Přesné zadání
Stav objektu v době průzkumu
Přístupnost objektu v době průzkumu
Poznámky k podobě konkrétního elaborátu SHP
použité plánové podklady
Kelč, dům čp. 31, vstup

## Slide 8: II. Anotace
Stručná informace o SHP
Základní údaje o SHP a získaných poznatcích

## Slide 9: III Historický / archivní průzkum
Archivní průzkum - může být strukturovaný – nejdříve dějiny lokality, poté chronologicky historie objektu
Sledovány jsou historické souvislosti, majetkoprávní změny, válečné události a živelné pohromy (požáry, povodně)
Text nemusí být v určitých pasážích souvislá narace, ale soupis chronologicky uspořádaných přepisů archivních zpráv)
Seznam pramenů a literatury
Soupis historických map a plánů a ikonografie objektu (veduty, pohlednice, historické fotografie)
J. Willenberg, Prostějov, 1593. Převzato z publikace B. Paprocki z Glogol, Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. Olomouc 1593-

## Slide 10: IV. Popis
Urbanistická situace – vztah objektu k okolí
Základní charakteristika - hmotová a půdorysná dispozice
hlavní konstrukce
konstrukce jednotlivých podlaží
- Architektonická kompozice
- Základní komunikační schéma
- Technologická zařízení
Exteriér - průčelí vnější a vnitřní, hlavní průčelí a ostatní
- střechy
Interiér – 1. NP, 1. PP., 2. NP a vyšší patra, půdy, krovy
Kravaře, zámek, letecké foto,
2017, Město Kravaře

## Slide 11: V. Doplňující průzkumy
Objektivní informace doplňující poznání objektu
Výčet uvedených průzkumů a jejich výsledky
Hlavně průzkumy archeologické stavebně technické, restaurátorské a dendrochronologie
Kyncl, T.: Výzkumná zpráva č. 152c-15. Dendrochronologické datování lešeňových
nosníků z budovy bývalého augustiniánského kláštera ve Fulneku. Brno 2015.

## Slide 12: VI. Stavební historie
Chronologicky seřazené a popsané stavební etapy zkoumané stavby
Syntetické pojetí, obsahuje i spekulativní závěry, hypotézu jasně odlišit od faktů
Je třeba odlišit vlastní poznatky od závěrů předchozích autorů
Sleduje i zaniklé fáze stavby
Karviná – Fryštát, městský dům čp. 34

## Slide 13: VII. Hodnocení objektu
Definuje hodnotovou stránku objektu
Hlediska hodnocení – památkové,
kulturně – historické, uměleckohistorické,
estetické,
typologické, urbanistické
Bolatice, kaple sv. Mikuláše, 20. léta 18. století

## Slide 14: VIII. Náměty pro potřeby památkové péče
hodnotné prvky a detaily – výčet
závady – urbanistické
z hlediska narušení celkového výrazu
z hlediska narušení dispozičních a komunikačních schémat
z hlediska funkčnosti daného využití
závady umělecko – estetické
závady stavebně- technického charakteru
závady z hlediska památkových hodnot
Náměty k péči o objekt – formulovány z hlediska zpracovatele SHP
Kelč, dům čp. 31, chodba

## Slide 15: IX. Náměty pro další průzkumy
S vědeckým i památkovým aspektem
Zpracovatel má poznat své možnosti a limity a navrhnout další specialisty
Průzkumy- plošný
  OPD
  archeologický
  restaurátorský
  STP
  Inventarizace
  Pasportizace
  Dendrochronologie
  Materiálové průzkumy
Studénka - Nová Horka, restaurátorská sonda, 2020
Restaurátorský průzkum R. Svobodové

## Slide 16: X. Historická dokumentace
Písemné prameny
Historické mapy
Historické plány
Ikonografie – veduty
    Historické pohlednice a fotografie
Fulnek, kapucínský klášter, Půdorys přízemí, 1756
Národní archiv

## Slide 17: XI. Dokumentace současného stavu
Současné fotografie
Zaměření současného stavu kótované
Případně další materiály (např. pro srovnání)
K. Patouš, kostel sv. Stanislava v Bolaticích,
Příčný řez, 2001

## Slide 18: XII. Grafické vyhodnocení průzkumu
Barevné vyhodnocení SHP
Barevné hodnocení objektu
Zlaté Hory, hájovna čp. 15, barevné vyhodnocení
Zlaté Hory hájovna čp. 15.
Barevné hodnocení

## Slide 19: Druhy SHP
Standardní SHP
Zkrácený SHP (např. bez archivní rešerše, nebo třeba jen archivní rešerše k zaniklé stavbě)
Dílčí (například krovu, přízemí…)
operativní dokumentace – pro záznam nálezových situací při obnově , výsledkem jsou nálezové zprávy
Plošné průzkumy – pro rozsáhlejší území (MPZ, VPZ, vyhledávací…)
Předrestaurátorské - u rozsáhlejších staveb, pro vytipování pravděpodobných míst nálezů
Inventarizace a pasportizace
Převzato z publikace M. NOVÁKOVÁ – E. ŠAMÁNKOVÁ: Štramberk. Městská rezervace státní památkové správy Praha. Praha 1956
Ostrava – Moravská Ostrava, kostel sv. Václava, půdorys se zákresem prostor a nálezových situací jako základní pasportizace

## Slide 20: Závěr
SHP je komplexním nástrojem k poznávání historických staveb.
Jeho výsledky – stavebněhistorické průzkumy a nálezové zprávy významně rozšiřují vědění o jednotlivých stavbách či areálech.
Kravaře, zámek, západní průčelí, dekorativně zdůrazněný závěrový klenák

## Slide 21
Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na VŠB-TUO
NPO_VŠB-TUO_MSMT-16605/2022
Děkuji za pozornost
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
+420 727 97 6884
Lucie.augustinkova@vsb.cz
www.vsb.cz