## Slide 1
Vyvažování letadel – neřešené příklady
Ing. Cíleček Jakub

## Slide 2: Obsah
Úvodní informace k řešení
Potřebné dokumenty a formuláře
Zadání neřešených příkladů

## Slide 3: Úvodní informace k řešení
V následujících slidech budou uvedeny formuláře a dokumenty potřebné k řešení.
Možnost užití formulářů je dvojí a je na řešiteli, které grafické zpracování si k řešení vybere, výstup je vždy stejný.

## Slide 4: Potřebné dokumenty a formuláře
 |  | Flight |  | Crew |  | Routing |  | Pantry |  | A/C Registration |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Dry Operating Weigh and Index |  |  |  |  |  |  | DOI |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Correction FC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Correction CC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Correction water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Corrected DOW and DOI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | PAX |  | Adults |  | kg | + |  |  |  |  | MZFW | 62500 |  |  |  | 
 |  | BAGS |  | Bags |  | kg | + |  |  |  |  | MTOW | 75500 |  |  |  | 
 |  | Cargo |  |  |  | kg | + |  |  |  |  | MLW | 66000 |  |  |  | 
 |  | Mail |  |  |  | kg | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Estimated Traffic Load |  |  |  |  | = |  |  |  |  | Block Fuel |  |  |  |  | 
 |  | Corrected DOW |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Taxi Fuel |  |  |  |  | 
 |  | Estimated Zero Fuel Weight |  |  |  |  | = |  |  |  |  | Trip Fuel |  |  |  |  | 
 |  | Minimum Take Off Fuel |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Min Take Off Fuel |  |  |  |  | 
 |  | Estimated Take Off Weight |  |  |  |  | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Maximum Weights For |  |  | Zero Fuel |  | Take Off |  | Landing |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Take Off Fuel |  | + |  |  |  |  |  |  | + | Trip Fuel | 
 | Corrected DOW |  |  |  |  | Allowed Weight For Take Off (choose lowest a,b,c) |  |  | a |  | b |  | c |  |  |  | 
 | Take Off Fuel |  | + |  |  | Operating Weight |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Operating Weight |  | = |  |  | Allowed Traffic Load |  | = |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lowest of b,c |  |  |  |  |  |  |  | 0A | 0B | 0C | Total |  |  |  |  |  | 
EZFW |  |  | - |  |  |  | Seats | 57 | 54 | 54 | 165 |  |  |  |  |  | 
Allowed Take Off Fuel |  |  | = |  |  |  | PAX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Index obsazenosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
 |  |  |  |  | Station |  |  | Destination |  |  | A/C registration |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Flight |  |  |  | Date |  |  |  |  |  |  | 
DEPARTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AFT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FWD |  |  |  |  | 
CPT5 |  | CPT42 |  | CPT41 |  | CPT32 |  | CPT31 |  |  | CPT13 |  | CPT12 |  | CPT11 | 
 |  |  |  | DOOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOOR | 
Total CPT5 |  | Total CPT4 |  | Total CPT3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Total CPT1 |  |  | 
MAX |  | MAX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAX |  |  | 
1500 kg |  | 4500 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400 kg |  |  | 
Loading Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AFT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FWD |  |  |  |  | 
CPT5 |  | CPT42 |  | CPT41 |  | CPT32 |  | CPT31 |  |  | CPT13 |  | CPT12 |  | CPT11 | 
 |  |  |  | DOOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOOR | 
Total CPT5 |  | Total CPT4 |  | Total CPT3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Total CPT1 |  |  | 
MAX |  | MAX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAX |  |  | 
1500 kg |  | 4500 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400 kg |  |  | 

## Slide 8: Příklad 1
Předběžné údaje |  |  |  |  | Finální hodnoty | 
Data o letu |  |  |  |  | Passangers | 
Číslo letu | IA1545 |  |  |  | Total | 83
Routing | PRG-BRU |  |  |  | Gender split | 
A/C typ | A320 |  |  |  | Male | 40
A/C rego | OK-HJD |  |  |  | Female | 40
Crew | 2/4 |  |  |  | Child | 3
Pantry | S |  |  |  | Infant | 0
Data o letadle |  |  |  |  | Seating | 
DOW | 47500 kg |  |  |  | 0A | 30
DOI | 63,0 |  |  |  | 0B | 23
MZFW | 62500 kg |  |  |  | 0C | 30
MTOW | 75500 kg |  |  |  | Baggages | 
MLW | 66000 kg |  |  |  | Total | 98
Kapacita A/C | 165PAX |  |  |  | Weight | 1470
Kapacita sedadlových zón | 0A | 57 |  |  | Cargo | 
 | 0B | 54 |  |  | Total | 950
 | 0C | 54 |  |  | Mail | 
Data o cestujících |  |  |  |  | Total | 200
Booked PAX | 110 |  |  |  | Fuel | 
Hmotnost 1PAX | 80 kg |  |  |  | Block F. | 10000
Bags | 1,5ks/pax |  |  |  | Taxi F. | 200
Bags weight | 12 kg/ks |  |  |  | Trip F. | 7000
Další údaje |  |  |  |  | Take Off F. | 9800
Cargo | 950 kg |  |  |  |  | 
Mail | 200 kg |  |  |  |  | 
Fuel Figures |  |  |  |  |  | 
Block Fuel | 9500 |  |  |  |  | 
Taxi Fuel | 120 |  |  |  |  | 
Trip Fuel | 6700 |  |  |  |  | 
Take Off Fuel | 9380 |  |  |  |  | 

## Slide 9: Příklad 2
Předběžné údaje |  |  |  |  | Finální hodnoty | 
Data o letu |  |  |  |  | Passangers | 
Číslo letu | IA4589 |  |  |  | Total | 163
Routing | OSR-BOJ |  |  |  | Gender split | 
A/C typ | A320 |  |  |  | Male | 80
A/C rego | OK-DKS |  |  |  | Female | 80
Crew | 2/4 |  |  |  | Child | 3
Pantry | S |  |  |  | Infant | 0
Data o letadle |  |  |  |  | Seating | 
DOW | 43000 |  |  |  | 0A | 57
DOI | 50,0 |  |  |  | 0B | 54
MZFW | 62500 kg |  |  |  | 0C | 52
MTOW | 75500 kg |  |  |  | Baggages | 
MLW | 66000 kg |  |  |  | Total | 150
Kapacita A/C | 165PAX |  |  |  | Weight | 1200
Kapacita sedadlových zón | 0A | 57 |  |  | Cargo | 
 | 0B | 54 |  |  | Total | 445
 | 0C | 54 |  |  | Mail | 
Data o cestujících |  |  |  |  | Total | 625
Booked PAX | 159 |  |  |  | Fuel | 
Hmotnost 1PAX | 80 kg |  |  |  | Block F. | 11200
Bags | 1,2ks/pax |  |  |  | Taxi F. | 200
Bags weight | 10 kg/ks |  |  |  | Trip F. | 9500
Další údaje |  |  |  |  | Take Off F. | 11000
Cargo | 450 |  |  |  |  | 
Mail | 600 |  |  |  |  | 
Fuel Figures |  |  |  |  |  | 
Block Fuel | 11000 |  |  |  |  | 
Taxi Fuel | 120 |  |  |  |  | 
Trip Fuel | 9000 |  |  |  |  | 
Take Off Fuel | 10880 |  |  |  |  | 

## Slide 10: Příklad 3
Předběžné údaje |  |  |  |  | Finální hodnoty | 
Data o letu |  |  |  |  | Passangers | 
Číslo letu | IA5689 |  |  |  | Total | 143
Routing | VIE-LHR |  |  |  | Gender split | 
A/C typ | A320 |  |  |  | Male | 90
A/C rego | OK-UWG |  |  |  | Female | 50
Crew | 2/4 |  |  |  | Child | 3
Pantry | S |  |  |  | Infant | 0
Data o letadle |  |  |  |  | Seating | 
DOW | 46730 |  |  |  | 0A | 46
DOI | 55,0 |  |  |  | 0B | 51
MZFW | 62500 kg |  |  |  | 0C | 46
MTOW | 75500 kg |  |  |  | Baggages | 
MLW | 66000 kg |  |  |  | Total | 120
Kapacita A/C | 165PAX |  |  |  | Weight | 1560
Kapacita sedadlových zón | 0A | 57 |  |  | Cargo | 
 | 0B | 54 |  |  | Total | 320
 | 0C | 54 |  |  | Mail | 
Data o cestujících |  |  |  |  | Total | 0
Booked PAX | 139 |  |  |  | Fuel | 
Hmotnost 1PAX | 80 kg |  |  |  | Block F. | 11900
Bags | 0,8ks/pax |  |  |  | Taxi F. | 200
Bags weight | 15 kg/ks |  |  |  | Trip F. | 9000
Další údaje |  |  |  |  | Take Off F. | 11700
Cargo | 300 |  |  |  |  | 
Mail | 0 |  |  |  |  | 
Fuel Figures |  |  |  |  |  | 
Block Fuel | 12000 |  |  |  |  | 
Taxi Fuel | 120 |  |  |  |  | 
Trip Fuel | 9300 |  |  |  |  | 
Take Off Fuel | 11880 |  |  |  |  | 

## Slide 11: Příklad 4
Předběžné údaje |  |  |  |  | Finální hodnoty | 
Data o letu |  |  |  |  | Passangers | 
Číslo letu | IA4521 |  |  |  | Total | 165
Routing | LTN-OSR |  |  |  | Gender split | 
A/C typ | A320 |  |  |  | Male | 80
A/C rego | OK-TGV |  |  |  | Female | 85
Crew | 2/4 |  |  |  | Child | 0
Pantry | S |  |  |  | Infant | 0
Data o letadle |  |  |  |  | Seating | 
DOW | 42356 |  |  |  | 0A | 57
DOI | 51,6 |  |  |  | 0B | 54
MZFW | 62500 kg |  |  |  | 0C | 54
MTOW | 75500 kg |  |  |  | Baggages | 
MLW | 66000 kg |  |  |  | Total | 150
Kapacita A/C | 165PAX |  |  |  | Weight | 1650
Kapacita sedadlových zón | 0A | 57 |  |  | Cargo | 
 | 0B | 54 |  |  | Total | 0
 | 0C | 54 |  |  | Mail | 
Data o cestujících |  |  |  |  | Total | 0
Booked PAX | 165 |  |  |  | Fuel | 
Hmotnost 1PAX | 80 kg |  |  |  | Block F. | 11400
Bags | 0,9ks/pax |  |  |  | Taxi F. | 200
Bags weight | 13 kg/ks |  |  |  | Trip F. | 8500
Další údaje |  |  |  |  | Take Off F. | 11200
Cargo | 0 |  |  |  |  | 
Mail | 0 |  |  |  |  | 
Fuel Figures |  |  |  |  |  | 
Block Fuel | 11500 |  |  |  |  | 
Taxi Fuel | 120 |  |  |  |  | 
Trip Fuel | 8700 |  |  |  |  | 
Take Off Fuel | 11380 |  |  |  |  | 

## Slide 12: Příklad 5
Předběžné údaje |  |  |  |  | Finální hodnoty | 
Data o letu |  |  |  |  | Passangers | 
Číslo letu | IA1593 |  |  |  | Total | 85
Routing | WAW-FCO |  |  |  | Gender split | 
A/C typ | A320 |  |  |  | Male | 80
A/C rego | OK-AUR |  |  |  | Female | 5
Crew | 2/4 |  |  |  | Child | 0
Pantry | S |  |  |  | Infant | 0
Data o letadle |  |  |  |  | Seating | 
DOW | 49512 |  |  |  | 0A | 30
DOI | 63,2 |  |  |  | 0B | 25
MZFW | 62500 kg |  |  |  | 0C | 30
MTOW | 75500 kg |  |  |  | Baggages | 
MLW | 66000 kg |  |  |  | Total | 200
Kapacita A/C | 165PAX |  |  |  | Weight | 1000
Kapacita sedadlových zón | 0A | 57 |  |  | Cargo | 
 | 0B | 54 |  |  | Total | 200
 | 0C | 54 |  |  | Mail | 
Data o cestujících |  |  |  |  | Total | 350
Booked PAX | 120 |  |  |  | Fuel | 
Hmotnost 1PAX | 80 kg |  |  |  | Block F. | 10000
Bags | 2ks/pax |  |  |  | Taxi F. | 200
Bags weight | 14 kg/ks |  |  |  | Trip F. | 6300
Další údaje |  |  |  |  | Take Off F. | 9800
Cargo | 200 |  |  |  |  | 
Mail | 250 |  |  |  |  | 
Fuel Figures |  |  |  |  |  | 
Block Fuel | 9700 |  |  |  |  | 
Taxi Fuel | 120 |  |  |  |  | 
Trip Fuel | 6200 |  |  |  |  | 
Take Off Fuel | 9580 |  |  |  |  | 

## Slide 13
O
NPO_VŠB-TUO_MSMT-16605/2022
Děkuji za pozornost
Ing. Jakub Cíleček
jakub.cilecek@vsb.cz
Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0