## Slide 2: Teorie vnitřního prostředí budov Přednáška 1_2
Teorie vnitřního prostředí staveb 6 Odérové mikroklima
Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0© 2 od Michaela Černínová

## Slide 3
Odérové mikroklima složka prostředí, tvořená odéry – toky těch látek v ovzduší, které působí na člověka a spoluvytváří tak jeho celkový stav.
Odérové látky jsou plynné složky ovzduší, vnímané jako jako vůně (příjemné odéry) nebo zápachy (nepříjemné odéry).
Jsou to anorganické či organické látky většinou produkované člověkem nebo jeho činností, popřípadě uvolňované ze stavebních konstrukcí a zařizovacích předmětů.

## Slide 4
Člověk vnímá odérové látky čichovými smysly. Často dochází k tzv. inverzi, kdy příjemně vonící látky po dosažení určité koncentrace nebo v kombinaci s jinými látkami se mění na nepříjemně zapáchající.
Na to, aby látka vyvolala odérový vjem, musí splňovat určité předpoklady.
Látka musí být těkavá, rozpustná ve vodě a v tucích a musí být polární. Polarita je rozhodující vlastností pro vnímání odérových látek. Pokud má látka vysokou polaritu, tak je rozpustná ve vodě, ale není rozpustná v tucích a nevyvolává odérový vjem.

## Slide 5
Olfaktometrie je metoda objektivního stanovení pachových látek ve vzduchu na základě čichových vjemů člověka.
Olfaktometr je zařízení pro testování odérového vzduchu, ve kterém je odérový vzduch ředěný neutrálním plynem (vzduchem bez odéru) v definovaném poměru a přiváděn k posuzovatelům.
Práh vnímání je nejnižší koncentrace odorantu, při které je odérový vzduch odlišen od bezodérového vzduchu u 50 % posuzovatelů na základě prvotního vjemu odéru v testovaném vzduchu.
Práh rozpoznání je nejnižší koncentrace odéru, při které je vzduch s odérovými látkami odlišen od bezodérového vzduchu u 50 % posuzovatelů na základě jednoznačného vjemu odéru v testovaném vzduchu .

## Slide 6
Detekovatelnost odéru (práh vnímání) je empirická koncentrace odérových látek nutná pro rozpoznání určeným procentem posuzovatelů. Neexistují všeobecně akceptovatelné prahové hodnoty pro smyslovou detekci jednotlivých odérových látek. Pro hodnocení odérového prahu vnímání se používají dva typy indikačních odpovědí: „ano/ne“ odpověď, a „povinná detekce“ odéru při daném ředění.
Charakter (kvalita) odéru je vlastnost, která identifikuje odér a odlišuje ho od jiného odéru stejné intenzity. Snižováním koncentrace odérových látek ředěním dochází ke změně charakteru odéru.
Hedonic tón je vlastnost odéru, která se týká jeho příjemnosti nebo nepříjemnosti. Stupeň příjemnosti nebo nepříjemnosti je určený na základě dojmu a emocí.

## Slide 7
Stupnice hedonic tónu

## Slide 8: Rozdělení nepříjemných odérů
Existuje pět základních typů nepříjemných odérů (podle Zwaardermakerovy stupnice):
1) éterický (lidské pachy),
2) aromatický (zralé ovoce),
3) izovalerický (pachy z kouření tabáku a
zvířecí pot),
4) zažluklý (mlékárenské produkty),
5) narkotický (rozkládající se proteiny).

## Slide 9
Vnímání příjemných odérů je vždy spojeno s osobní zkušeností.

## Slide 10: Odér z cigaretového kouře – vůně nebo zápach?
Většina lidí vnímá negativně
Dlouhodobé kouření cigaret – zúžování cév, nervozita, poškození horních cest dýchacích, snížení rozlišovací schopnosti čichových a chuťových buněk, zanášení plic dehtovými látkami, nádorové bujení.

## Slide 12: Faktory působení odérových látek na člověka
Vzduch – vstupuje mezi nosní mušlovité kosti v čichové zóně pokryté čichovými buňkami se sliznicí na povrchu.
Odérové látky musí přijít do styku se sliznicí, aby byl vyvolán čichový vjem. Čichové buňky pak vysílají elektrochemické impulsy do čichového centra v přední části mozku.
Cesta pachu z nosové dírky až po zachycení signálu mozkem trvá pouze 500 milisekund. Vnímání čichu úzce souvisí s vnímáním chuti, protože mají podobný mechanismus vzniku podráždění. Na recepci čichu je určený čichový epitel s plochou přibližně 500 mm2 a tloušťkou asi 10 μm, který se nachází v nosní dutině. Člověk má přibližně milión smyslových buněk a může rozlišit asi 4 000 různých pachů.

## Slide 13
Vnímaná koncentrace odérů stoupá jen do okamžiku nasycení sliznice – krátkodobá odérová adaptace.
Dlouhodobá odérová únava – s věkem člověka (30-60 let nejlepší čich, od 60 let zhoršování čichu)
Ženy lepší čich než muži
Nekuřáci, těhotné ženy, při nemocích – citlivý čich
Odéry neohrožují přímo zdraví, působí psychofyziologicky

## Slide 14
Pachy ovlivňují nálady člověka, neohrožují přímo jeho zdraví, ale:
Nepříjemné odéry – špatná nálada, pocity hněvu a pobouření
Ztráta soustředění a výkonnosti (barviva, oleje, čistící prostředky)
Ztráta chuti, pocit nevolnosti (pachy civilizace)
Otupující a omamující účinky (lilie, orchidej)
Stavy nervového rozrušení (zápach plísně, vlhkosti, myší)

## Slide 15
Příjemné odéry – ovlivňují pocity a pracovní výkonnost člověka
Děti do 15 let – vůně heřmánku, máty, tající sníh, posečená tráva
Dospělí do 35 let – jehličnatý les, čerstvá jablka, levandule, mořská sůl, kvetoucí lípa, seno, vůně pečených brambor, pečeného masa, střelného prachu
Vůně šeříku, jasmínu – pocit uvolnění, klidu
Vůně růží, čerstvého rybízu, pomeranče a citronu – chuť k životu, práci

## Slide 16
Komerční využití příjemných odérů
Air design v obchodních centrech, zvyšuje obrat
Automobilové prodejny – provonění kůže nových sedadel
Klenotnictví, hotely – vůně parfémů
Obchody s ovocem a zeleninou – vůně citrónů

## Slide 17: Posuzování úrovně odérového mikroklimatu
Základní kritéria:
a) koncentrace CO2
b) koncentrace TVOC (komplex těkavých organických látek, bez formaldehydu) v interiéru
Další kritéria:
množství venkovního vzduchu na jednu osobu

## Slide 18: Oxid uhličitý CO2
Nejdůležitější biologicky aktivní látka, jejíž produkce je přímo úměrná tělesné aktivitě
Kriteriální a exaktně měřitelná - hodnota 0,10 % CO2 = 1000 ppm (1800mg/m3) - Pettenkoferovo kritérium a pro odstranění pocitu vydýchaného vzduchu z produkce tělesných odérů pak 0,07 % CO2

## Slide 19: Požadavky na větrání vnitřního prostředí budov v platných předpisech
Typ prostředí | Předpis | Množství přiváděného vzduchu
Pracovní prostředí | nařízení vlády č. 361/2007 Sb. | 50/70/90 m3h-1 na zaměstnance
Stravování | vyhláška č. 137/2004 Sb. Se změnami č. 602/2006 Sb. | min 50/60/70/100/150 m3h-1 na zaměstnance i konzumenta ruší požadavky na větrání bez náhrady
Školství | vyhláška č. 410/2005 Sb. Změna 465/2016 Sb. | Učebny 20 až 30 m3h-1 na žáka
Bazény, sauny | vyhláška č. 238/2011 Sb. Novela 97/2014 Sb. | hala bazénu nejméně 2x h-1
Pobytové prostory | vyhláška č. 6/2003 Sb. | požadavky nejsou pouze pro hygienická zařízení u pobyt. místností (tab.7)
Bytové stavby, byty | není předpis ČSN 73 0540 ČSN 73 4301 | požadavky nejsou 0,3 až 0,6 h-1

## Slide 20: Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště (dle Nař.vlády č. 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci)
50 m3/hod na zaměstnance pro práci (třída I, IIa)
70 m3/hod práci (třída IIb, IIIa, IIIb)
90 m3/hod práci (třída IV a, IVb, V)
V místnosti, kde je povoleno kouření, se zvyšuje množství přiváděného vzduchu o 10 m3/h podle počtu přítomných osob. Celkové množství přiváděného venkovního vzduchu se určuje podle nejvyššího počtu osob současně užívajících větraný prostor.
Zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  Zákaz kouření mj. § 8
  e) ve zdravotnickém zařízení, f) ve škole a školském zařízení, i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť, j) ve vnitřním zábavním prostoru, k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb

## Slide 21: Optimalizace odérového mikroklimatu
Optimální odérové mikroklima lze zajistit zásahem:
a) do zdroje odérů,
b) do pole přenosu od zdroje
k exponovanému subjektu

## Slide 22: Optimalizace zásahem do zdroje odérů
Nejúčinnější způsob optimalizace je omezit nebo zlikvidovat zdroje odérů.
Například používání:
rychleschnoucích barev - jsou to látky, které ve styku s UV-zářením vyvolávají velmi rychlý přechod sloučenin z nízkomolekulárních ve vysokomolekulární,
lisů na odpadky.

## Slide 23
omezení šíření odérů v budově, například dělením vertikálních šachet do několika částí nebo vhodným umístněním zdrojů odérů
dostatečným větráním,
filtrací vzduchu (použití vhodných absorbentů),
deodorizací,
neutralizací ionizovaným ozónem
Optimalizace zásahem do pole přenosu

## Slide 24: Odstranění odérů filtrací
aktivním uhlíkem nebo dřevěným uhlím - téměř neabsorbují vlhkost a nemění stav vzduchu. Účinnost závisí na době styku plynu s uhlím. Pro dosáhnutí 80% účinnosti je nutné mít vrstvu alespoň 2.5 cm tlustou a rychlost proudění přes filtr by neměla překročit 3.0 m/s,
promýváním vzduchu vodou - je účinné u látek, které se váží na vodu, např. čpavek,
biologickou pračkou - odérové plyny se absorbují v prací kapalině, ve které jsou rozptýleny mikroorganismy (Vhodné pro silně znečištěné plyny),
biologickým filtrem – filtry obsahují přírodní náplň například rašelinu, kde mikroorganismy v ní obsažené jsou schopny odbourávat aromatické látky (např. uhlovodíky) - velkou výhodou těchto filtrů jsou nízké provozní náklady.

## Slide 25
Deodorizace je založena na použití jiné, silnější, ale příjemně vonící látky, než je ta která má být překryta.
Neutralizováním ionizovaným ozónem
Ionizovaný ozón je silným okysličovadlem; molekuly odérových látek jsou rozbíjeny a přeměňovány na vodní páry, kysličník uhličitý a další bezodérové látky. Musíme však dát pozor na toxicitu ozónu, tzn. nelze ji provádět v přítomnosti lidí.
Intenzivní ionizací vzduchu
Odéry lze také odstraňovat ze vzduchu jeho intenzivní ionizací, tj. tvorbou negativních aeroiontů o vysoké koncentraci.

## Slide 26
Pěstováním pokojových rostlin
Pokojové rostliny některé čistí vzduch od acetonu, benzenu, CO, etanolu, formaldehydu, metanolu, SO2, toluenu a od těkavých látek.
V atriích se doporučuje věnovat pozornost i trávníku: plocha 15x15 m je postačujícím zdrojem kyslíku pro čtyřčlennou rodinu a navíc intenzivně čistí vzduch od SO2, CO2 a fluorovodíku. Zatím nejasná zůstává otázka, zda rostliny odérové látky při své fotosyntéze „nuceně“ odebírají a ukládají, nebo zda je obdobně jako CO2 využívají pro svoji energetickou spotřebu.
výzkum NASA již prokázal, že nežádoucí chemické látky slouží jako potrava pro mikroorganismy, jež rostou v kořenech a v okolí kořenů rostlin. Nepřicházejí tedy v úvahu kytice ve váze nebo rostliny pěstované v hydroponii, ale pouze hrnkové květiny, zasazené v substrátu obohaceném aktivním uhlíkem. Na 9 m2 podlahové plochy má být použita jedna vzrostlá květina, kolem které proudí rovnoměrně vzduch v místnosti rychlostí 0,10 – 0,15 m/s.

## Slide 27: Kontrolní otázky:
Co jsou to odéry?
Vyjmenujte pět typů nepříjemných odérů.
Co ovlivňují příjemné odéry?
Jak lze komerčně využít příjemné odéry ?
Základní kritéria posouzení odérového mikroklimatu jsou ?
Co je to Pettenkoferovo kritérium ?
Jaké jsou možnosti optimalizace odérového mikroklimatu zásahem do zdroje odérů?
Jaké jsou možnosti optimalizace odérového mikroklimatu zásahem do pole přenosu?