## Slide 2: Teorie vnitřního prostředí budov Přednáška 1_2
Teorie vnitřního prostředí staveb 8 Mikrobiální mikroklima
Toto dílo je licencováno pod CC BY 4.0© 2 od Michaela Černínová

## Slide 3: Mikrobiální mikroklima
Mikroorganismy bakterií, virů, plísní, spor, pylů, živočichové které působí na člověka.
Vyskytuje se v interiéru budov, s přímými účinky na člověka.
Vnitřní prostředí se zvýšeným zájmem o čistotu ovzduší - nemocnice, farmaceutické a potravinářské provozy, výrobny mikroelektroniky, kosmický výzkum.

## Slide 4
Rozdělení podle způsobu vstupu do interiéru:
z venkovní ovzduší
ze vzduchotechnického zařízení
produkované člověkem
ze stavebních konstrukcí

## Slide 5
Zdroje mikroorganismů z venkovní ovzduší
přímý vstup mikroorganismů
vstup na aerosolu (je jejich nositelem)
Koncentrace mikrobů v ovzduší:
Volná krajina – 150/m3 (kolonie tvořících jednotek v m3 vzduchu)
Velkoměsto – 1500/m3
Interiér budovy – 200-900/m3

## Slide 6
Vstup na aerosolu kapalném – chladící věže elekráren, klimatizace – nositel tyčinkovitých bakterií (Legionell) – plicní onemocnění – legionářská nemoc
Vstup na pevném aerosolu – suchý ptačí trus - nositel roztočů a nebezpečných spór hub

## Slide 7
Zdroje mikroorganismů ze vzduchotechnického zařízení
Zdroje: teplovzdušné vytápění, ventilační a klimatizační systém.
Studený cirkulující vzduch způsobuje člověku: astma, dýchací problémy, nachlazení, angínu, ucpaný noc – příčinou jsou bakterie, viry, spóry plísní

## Slide 8
Největší podíl – filtrační , zvlčování a odvlhčování vzduchu, vzduchovody:
Filtry nepravidelně čištěny – mikroorganismy zpět do proudícího vzduchu
Vlhké filtry – množení plísní
Vzduchovody a dvojité stropy – pevný aerosol (prach) nositel mikroorganismů, vlhké prostředí – viry a plísně, blechy

## Slide 9
Zdroje mikroorganismů produkované člověkem
Člověk – jeho kůže a oděv
Praní syntetických látek při nízkých teplotách – neodstraní všechny mikroorganismy – kumulace v interiéru
Mikroorganismy – při kašli, hovoru nebo kýchání – vodní kapky, drží se ve vzduchu (podle velikosti), kritická vzdálenost 2 až 3m (streptokokové infekce)

## Slide 10
Zdroje mikroorganismů ze stavebních konstrukcí
Plísně v trámech, dřevu a zdivu, omítce, v koupelnách
Spóry z plísní - do vzduchu při pohybu vzduchu – do organismu člověka
Dřevokazné houby
Vlhkost , podíl vzduchu ve dřevě
Paraziti / saprofiti
Celulózovorní / ligninovorní
Červená hniloba (hnědá) – dřevomorka domácí, kolmiofóra sklepní, trámovka plotní
Bílá hniloba – václavka obecná, proudnatec kopitovitý

## Slide 11
Červená hniloba
(hnědá) –
dřevomorka domácí, kolmiofóra sklepní, trámovka plotní
Bílá hniloba –
václavka obecná, proudnatec kopitovitý

## Slide 12
6 kroků, jak se zbavit dřevomorky
Pokud jste tedy doma skutečně našli plodnici dřevomorky, tak je možné, že napadení by mohlo být mnohem většího rozsahu, než se na první pohled zdá. Nestačí tedy jen zlikvidovat plodnici, ale musíte zajistit i okolí. Těchto 6 kroků vám v tom pomůže.
Zlikvidujte plodnici dřevomorky a zjistěte rozsah poškození.
Důkladně zlikvidujte všechny napadené části dřeva i v okolí plodnice dřevomorky. Doporučuje se i odstranění dřevěných prvků alespoň 1 m od poškozeného místa, jako ochranná zóna. Nejlepší je poškozené dřevo spálit dále od objektu.
Je-li napadena i část omítky či zdiva, tak je třeba ho vybourat, chemicky ošetřit například injektáží, a znovu vyzdít. Je-li to z bezpečnostních důvodů možné, tak můžeme použít i tepelnou ochranu pomocí propan-butanového hořáku.
Okolí napadeného místa dřevomorkou je třeba chemicky ošetřit fungicidním prostředkem (Lignofix, Bochemit apod.). Rozhodně přípravkem nešetřete a můžete ho aplikovat i opakovaně. Nezapomeňte fungicidním prostředkem impregnovat i nové prvky, kterými budete vzniklé škody spravovat.
Pokud to lze, tak odstraňte příčinu zvýšené vlhkosti. Zamezit zatékání, nebo opravit konstrukční nedostatky.
Větrejte a zbytečně nevytvářejte vlhké prostředí.
Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/drevomorka

## Slide 13: Rezistence dřeva-třída ohrožení
1 velmi trvanlivé - teak
1-2- akát
2 trvanlivé – dub, kaštan, tůje
3 středně t.- douglaska, ořech
3-4 – borovice, modřín
4 málo t.- smrk, jedle
5 netrvanlivé – buk, topol

## Slide 14
Biologický účinek mikroorganismů
Na člověka – interní, kožní, alergické onemocnění
Na potraviny – kontaminace
Onemocnění z nachlazení
Legionářská nemoc - způsobena vdechnutím vodního aerosolu s vysokou koncentrací bakterií legionell. Jde o plicní onemocnění dvojího druhu: legionářskou nemoc a pontickou horečku. Původcem jsou bakterie Legionella , které se množí v teplé vodě sprchovacích systémů, chladících věžích klimatizačních zařízení a elektráren, ve starších typech klimatizace i ve vodovodních sítích. Nad 50°C schopnost množení rychle klesá a nad 60°C bakterie zcela zmizí, stejně tak mizí účinkem UV záření, chlorování a ozonizací. Léčí se antibiotiky.

## Slide 15
Spóry, uvolňované z nárostů plísní do ovzduší - přecitlivělost (alergie), projevující se nejčastěji jako průduškové astma nebo alergická rýma.
Mohou způsobovat také nepříjemné vyrážky, onemocnění jater, nádorová onemocnění, změny genetického kódu.
Spóry černých plísních a dalších plísní se usazují v záhybech plicních sklípků a drasticky snižují funkci plic, což se projevuje bolestmi hlavy, letargií, nervozitou, návaly krve do hlavy, ale i závratěmi, akutními dýchacími potížemi a silnými astmatickými záchvaty. Kromě toho může docházet ke svědění očí a dermatitidách.

## Slide 16
Mykotoxiny některých plísní mohou být i příčinou nádorových onemocnění. Za nejzávažnější jsou považovány alfatoxiny – vyskytují se ve skladovaném obilí a burských oříškách, odkud se uvolňují do vzduchu.
Konzumace zaplísněných potravin přináší riziko otravy plísňovými jedy (mykotoxiny).

## Slide 17
Optimální požadavky na mikrobiální mikroklima
Ochrana konstrukcí před možným rizikem vzniku plísní a povrchové kondenzace vodní páry
ČSN 73 0540-2
Požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu (teplotní faktor vnitřního povrchu)
Únosná koncentrace mikrobů
Předpisy Evropské unie
Nařízení vlády 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci, Vyhláška 6/2003 Sb. (pobytové místnosti)

## Slide 18
Sledování koncentrací mikroorganismů v ovzduší má určité zákonitosti.
Více je mikroorganismů v ovzduší přes den (v noci jsou koncentrace nejnižší), což bylo interpretováno jako závislost na lidské činnosti.
Bylo prokázáno i to, že koncentrace mikroorganismů v ovzduší závisí na ročním období.

## Slide 19
Optimální mikrobiální mikroklima lze zajisti zásahem:
- do zdroje mikroorganismů,
- do pole přenosu od zdroje k exponovanému subjektu,
- na subjektu.
Zásah do zdroje mikroorganismů
Při tomto zásahu jde v podstatě o péči o čistotu pokožky, oděvu a obuvi, izolaci nemocných, úpravu vzduchotechnických zařízení a odstranění kondenzace vody na stěnách.
Zásah do pole přenosu
Jsou tyto možnosti:
- omezením, popř. zabráněním, šíření mikroorganismů v budově,
- přívodem dostatečného množství čerstvého vzduchu do interiéru, tj. větráním,
- dezinfekcí vzduchu,
- úpravou stěn přidáním vhodné substance do povrchového filmu

## Slide 20
Zásah na subjektu
Důležitou roli při tvorbě mikroorganismů, zvláště bakterií a plísní, hraje materiál oděvu člověka, a to zvláště jeho prádla, jež je v bezprostředním styku s vlhkým povrchem pokožky.
Příliš těsné prádlo nepropouští teplo a pot a vytváří na kůži mikroklima ideální pro rozvoj bakterií a plísní.
U prádla ze syntetických vláken, jež nelze prát ani žehlit za vyšších teplot a tím také provést jejich určitou desinfekci, se tyto mikroorganismy mohou postupně i hromadit a uvolňovat i do interiéru budovy.

## Slide 21
Mikroorganismy = mikroby jsou jednobuněčné, jen mikroskopicky (popř. elektromikroskopicky) pozorovatelné organismy, tvoří kolonie, shluky.
Rychle se rozmnožují
Řadí se mezi ně převážně prokaryota, kvasinky a prvoci.

## Slide 22
Bakterie jsou jednoznačně nejrozšířenější skupinou organismů na světě. Je možno je nalézt v půdě, vodě, ovzduší i jakožto symbionty uvnitř a na povrchu mnohobuněčných organismů.
Vyskytují se mezi nimi druhy, které se specializují na osidlování prostředí, kde by ostatní organismy mohly přežívat jen stěží (vroucí voda v sopečných jezerech, nejvyšší vrstvy atmosféry). Některé druhy jsou dle výzkumů sto přežít i ve vesmíru – ve vakuu a o teplotě −270 stupňů Celsia.

## Slide 23
Bakteriální nemoci
Anthrax
Tetanus
Tyfus
Mor
Cholera
Tuberkulóza
Spála
Angína
Syfilis
Kapavka
Borrelioza
Zápal plic

## Slide 24
Využití bakterií
Výrobní prostředek v biotechnologiích.
E-coli – geneticky upravené formy produkují lidskou formu inzulinu
  žije v tlustém střevě.
  její přítomnost ve vodě indikuje fekální znečištění. Může způsobit zánětlivé stavy ( průjmy, infekce močových a žlučových cest, zápaly plic).
  ohrožuje život dětí a starších lidí s oslabeným imunitním systémem.
  je používána v genetice a mikrobiologii.

## Slide 25
Příčiny výskytu baktérií
zvýšená vlhkost v objektu
nesprávná konstrukční řešení
srážková voda
netěsnost nebo porucha vnitřní instalace vodovodu
zatékání při mytí podlah
kondenzace vodní páry ve dřevěné konstrukci
použití nevhodného dřeva o vyšší vlhkosti

## Slide 26
Plísně
Nesystematické označení pro skupinu hub, které pokrývají povrch substrátu dlouhými jemnými vlákny (hyfy), shluk hyf je mycelium.
Plísně mohou být užitečné (produkují-li antibiotika, organické kyseliny, příp.enzymy,
Nebo škodlivé (působící mykózy lidí i zvířat, tvořící mykotoxiny, rozkládající potraviny a krmivo, kazící dřevo, kůži, papír, textilie aj.).

## Slide 27
Plísně jsou nenáročné na živiny, daří se jim ve vlhkém prostředí, nepotřebují k růstu světlo.
využívají jako zdroje živin nejrůznější materiály – nábytek, podlahové krytiny, omítky, zdivo, sklo nebo dlaždice znečištěné organickými zbytky.
Rostou v širokém rozmezí teplot 8°C – 90°C a dovedou si vhodně upravit pH substrátu, v němž rostou.

## Slide 28
Plísně poškozují byt a zařízení bytu,
Mohou vážně ohrozit lidské zdraví:
Spory, uvolňované z nárostů plísní do ovzduší, vyvolávají u vnímavých jedinců přecitlivělost (alergii), projevující se nejčastěji jako průduškové astma nebo alergická rýma.
Konzumace zaplísněných potravin přináší riziko otravy plísňovými jedy (mykotoxiny).

## Slide 29
Příčiny výskytu plísní
Zvýšená vlhkost objektu, kdy dochází k narušení rovnováhy mezi zdrojem a odvodem vlhkosti, a tak je narušeno vnitřní klima budovy.
Zatékání dešťové vody.
Vzlínání zemní vlhkosti.
Zatékání sanitárních instalací.
Vlhkost způsobená činností uživatelů

## Slide 30
Plísně na potravinách
Potraviny napadené plísní - kazí se a snižuje se jejich biologická hodnota.
Navíc mohou obsahovat plísňové jedy (mykotoxiny), které některé druhy plísní vylučují.

## Slide 31
Jak výskytu plísní zabránit
dostatečným přirozeným vyschnutím novostaveb před jejich uvedením do provozu
volbou vhodného tvaru stavby (střecha zajišťující rychlý odvod vody)
dobře provedenou hydroizolací a drenáží budovy
péčí o střešní krytinu, udržováním funkčních okapů a dešťových svodů
udržováním funkčních rozvodů vody a kanalizace pravidelnou kontrolou ústředního topení a vodovodních baterií (těsnost kohoutků)

## Slide 32
instalací účinného odsávacího zařízení v kuchyních a koupelnách (odvádí vlhký vzduch z budovy)
použitím preventivních konzervačních prostředků proti výskytu plísní (nátěrové hmoty, barvy, ochranné přípravky na dřevo a zdivo)
velmi důležitým faktorem je větrání – proudění vzduchu vývoji plísní zabraňuje! Větrat je nutno pravidelně a dostatečně intenzivně. Výměna vzduchu probíhá i přes spáry oken a dveří, proto při instalaci některých typů plastových oken a těsnění do oken (proti hluku a prachu) je třeba myslet na změněné klimatické podmínky a větrat častěji. Místnosti bez oken a skříně vestavěné do zdi je třeba opatřit větracím systémem.

## Slide 33
Nábytek neumísťovat těsně ke stěnám, aby se zachovalo proudění vzduchu kolem zdí. Ideální mezera je 5 cm.
V žádném bytu s plísněmi na zdech není nápravným řešením používání čističek vzduchu. Ty sice mohou část spor plísní z ovzduší zachytit, zároveň však podporují uvolňování dalších spor plísní ze zdí do ovzduší.
Všechny byty, ve kterých plísně rostou a rozmnožují se, jsou více vlhké než byty zdravé. Proto je v takovýchto bytech nevhodné používání tapet, naopak situaci může zlepšit časté malování (s přísadou proti plísním) nebo bílení zdí vápnem.

## Slide 34
Režim užívání bytu
Celý byt větrat nejméně 5 x za den po dobu nejméně 15 minut, zejména nutno byt intenzívně vyvětrat večer (před spánkem) a ráno (včetně vyvětrání lůžek a přikrývek).
Omezit zdroje provozní vlhkosti - zakrývat hrnce při vaření, nesušit v bytě prádlo, při činnostech způsobujících vlhkost zvýšit četnost větrání, v době zvýšené provozní vlhkosti vyloučit proudění vlhkého vzduchu do chladnějších místností, udržovat relativní vlhkost vzduchu trvale pod hodnotou 55%.

## Slide 35
Zajistit režim rovnoměrného vytápění bytu na teplotu nejméně 18 až 20°C, vyloučit omezení volného proudění teplého vzduchu okolo obvodových stěn (nevhodné jsou záclony a závěsy na obvodových stěnách, přisazený nábytek na plných podnožích přistavený k obvodovým stěnám či na nich zavěšený, umisťování obrazů, obkladů a jiných dekorací na obvodové stěny, zakrývání radiátorů ústředního vytápění záclonami.
Pravidelné kontroly míst, kde již byly plísně zjištěny a v případě jejich růstu urychlená dekontaminace a preventivní ochrana.
Zajistit dostatečnou infiltraci vzduchu, dodatečné těsnění oken a dveří užívat pouze v nezbytném rozsahu; těsnění se nesmí užívat v místnostech, kde jsou otevřená topidla není zajištěn přívod vzduchu jiným způsobem.

## Slide 36: Biologické odstranění plísní
Ocet
Tea tree
Vápno
Mikrobiální přípravky např.
Zdroj: https://www.chytra-houba.eu/

## Slide 37
Virus
struktura nacházející se na hranici mezi živým a neživým
Ty nejprimitivnější obsahují pouze svoji genetickou informaci (genom) ve formě nukleové kyseliny
Viry s genomem DNA (deoxyribounukleová kyselina) – je nositelkou genetické informace – viry infikující zvířata a bakterie
Viry s genomem RNA ( ribonukleová kyselina ) – viry infikujících rostliny

## Slide 38
Živočišné : vazba viru na povrchu cílové buňky a následný přenos virové částice do napadené buňky.
Rostlinné: buňky chráněny buněčnou stěnou, viry ji musí překonat. Pomáhá jim – hmyz, houba nebo i mechanické poškození.
Některé viry se přenáší na poškozený povrch listu – šťávou infikovaných rostlin.

## Slide 39: HMYZ
V bytech:
mravenec faraón, rus domácí
šváb obecný
komár obtížný
roztoči domácího prachu
Na těle člověka :
veš dětská
veš šatní
muňka
Z domácích zvířat :
blecha kočičí
blecha psí
štěnice postelní

## Slide 40
Hmyz žijící ve volné přírodě
Dle orientace a umístění bytů, do nich zaletují nebo zalézají:
Komáři
Různé druhy much ( moucha domácí )
Mravenci
Klíště obecné
Dřevokazný hmyz
Tesařík krovový
Červotoč umrlčí, proužkovaný, kostkovaný
Hrbohlav parketový
Pilořitka fialová

## Slide 41: Kontrolní otázky:
Které mikroorganismy působí na člověka v rámci mikrobiálního mikroklimatu ?
Napište typ vnitřního prostředí se zvýšeným zájmem o čistotu ovzduší?
Rozdělte zdroje mikroorganismů podle způsobu vstupu do interiéru a doplňte o příklad.
Co jsou to mykotoxiny a jak působí na člověka?
Ve kterou denní dobu je více mikroorganismů v ovzduší a proč?